Chipwechsel beim BMW 2.5 TDS

Nach dem Ausbau das Steuergeraetes vor sich auf eine feste

Unterlage legen.

Die kleinen Metallzungen am Rand des oberen Deckels mit

einem Schraubendreher aufbiegen und den Deckel abnehmen.

Die drei weissen Plastikstopfen aus der oberen Platine heraus-

ziehen.

Dann das Steuergeraet umdrehen und die unteren vier Gewin-

deschrauben und die vier kleinen Blechschrauben an der Seite

des Kompaktsteckers herausdrehen.

Nun kann das komplette Innenleben aus dem Gehaeuse heraus-

genommen werden.

Jetzt die beiden weissen Kunststoffverbinder in der Naehe der

Flachbandkabel auseinanderziehen und die beiden Platinen

auseinanderklappen.

Nach dem entfernen der Kunststoffabdeckungen kann der da-

runterliegende Chip leicht mit einem Schraubendreher aus der

Fassung gehebelt werden. Es wird nur der Chip mit der kleine-

ren Endnummer gewechselt !

Beim einsetzen des neuen Chips unbedingt auf die Polung

achten (die Markierung in Chip und Fassung muessen auf der

selben Seite sein).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Je nach Baujahr kann diese Anleitung geringfuegig abweichen.